ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ ГРУППЫ ВВГ

Кабель ВВГ предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на открытом воздухе. Преимущества ВВГ: не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля ВВГ

Силовой кабель с медными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение ВВГ  - до 660В или 1000В.

Условия эксплуатации кабеля ВВГ

Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей ВВГ без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 оС. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы составляет 30 лет.

Рекомендации (ограничение на использование) компании

Кабель ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях).

заказать кабель ВВГ

Кабель ВВГ –П

Область применения кабеля ВВГ нг

Кабель ВВГ -П предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, применяется для прокладки на открытом воздухе. ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля ВВГ -П

Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести. Номинальное переменное напряжение ВВГ -  до 660В.

Условия эксплуатации кабеля ВВГ

ВВГ эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. При относительной влажности воздуха (температура +35 оС) до 98%. Прокладка и монтаж ВВГ без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при прокладке составляет 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы ВВГ 30 лет.

Рекомендации (ограничение на использование) компании

Кабель ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях).

заказать кабель ВВГ-П

Кабель ВВГ нг

Область применения кабеля ВВГ нг

Назначение кабеля ВВГ нг: для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. ВВГ не распространяет горение при прокладке в пучках.

Конструкция кабеля ВВГ нг

Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести. Номинальное переменное напряжение кабелей типа ВВГ нг до 660В или 1000В.

Условия эксплуатации кабеля ВВГ нг

ВВГ нг эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 оС. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы 30 лет.

Рекомендации (ограничение на использование) компании

Не рекомендуется прокладка кабеля ВВГ нг  в земле (траншеях).

заказать кабель ВВГнг

Кабель ВВГ нг-П

Область применения кабеля ВВГ нг-П

Назначение кабеля ВВГ нг-П: для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках,  для прокладки на открытом воздухе. Не распространяет горение при прокладке в пучках.

Конструкция кабеля ВВГ нг-П

Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение ВВГ нг-П до 660 В.

Условия эксплуатации кабеля ВВГ нг-П

Кабель ВВГ нг-П эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы кабеля ВВГ нг-П составляет 30 лет.

Рекомендации (ограничение на использование) компании

Так же, как и для кабеля ВВГ нг, не рекомендуется прокладка  ВВГ нг-П в земле (траншеях).

заказать кабель ВВГнг-П

Кабель ВВГ з

Область применения кабеля ВВГ з

Назначение кабеля ВВГ з: для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Кабель ВВГ з применяется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Преимущество ВВГ з: не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля ВВГ з

Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение ВВГ з  до 660 В.

Условия эксплуатации кабеля ВВГ з

Эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей ВВГ з без предварительного подогрева производится при t не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при прокладке составляет 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы ВВГ з составляет 30 лет.